LED Beleuchtung mit Ausschaltverzögerung
Julian Promitzer
2BHEL, HTL Bulme
27.01.2025

INHALTE

# Schaltungsbeschreibung
Ein LED-Blinker, der 21 LEDs gleichzeitig blinken lässt. Dazu wird der Taktgeberbaustein LM555 verwendet. Der Ausgang OUT des Bausteins gibt entweder Versorgungsspannung oder 0 V aus, wobei er selbsttätig entsprechend der eingestellten Frequenz wechselt. Die Frequenz wird durch R1, R4 und C1 eingestellt. Der Ausgang steuert den p-Kanal MOS-FET Q1 an, der leitend wird, wenn OUT auf 0 V liegt und der sperrt, wenn der Ausgang OUT die Versorgungsspannung ausgibt. Gleichzeitig wird der n-Kanal MOS-FET Q2 angesteuert, der jedoch genau gegengleich schaltet. Die Anzahl der LEDs kann durch hinzufügen weiterer Widerstände bis zum maximal zulässigen Strom für die MOS-FETs erhöht werden.
# Schaltplan

Die 0 Ohm Widerstände dienen als Drahtbrücken, damit das Layout keine Bohrlöcher für Leiterbahnen braucht.
# Dimensionierungsrichtlinien und Schaltungsoptionen
## Vorwiderstand der LED Rv
    Das Leiterbild ist 1:1 mit der Realität hier angegeben
    {R} rsub {v} = { from {B} {-2} ⋅ {U} rsub {DGRÜN}} over {{I} rsub {F}} = {5 V-2∙ 2,1 V} over {10,2394 mA} =78,13 Ω
Gewählt: Rv = 82 Ω
Es sind bei allem außer einem Widerstand immer 2 LEDs in Serie geschalten. Bei der einzelnen LED ist Rv:
{R} rsub {v} = {5 V-2,1 V} over {10,3294 mA} =283,22 Ω
Gewählt: Rv = 287 Ω
## Frequenz
f = 1,5 Hz	d = 60%
 T= {1} over {f} = {1} over {1,5 {1} over {s}} =0,66 dot {6} s
 {t} rsub {h} = d∙ T=0,6∙0,66 dot {6} s=0,4 s
 {t} rsub {L} =T- {t} rsub {h} =0,66 dot {6} s –0,4 s=0,26 dot {6} s
Gewählt: C1 = 10µF14 pt
{R} rsub {1} ≈ {{t} rsub {H}} over {0,69∙ {C} rsub {1}} = {0,4 s} over {0,69∙10µF} ≈57,97 kΩ
{R} rsub {4} = {{t} rsub {L}} over {0,69∙ {C} rsub {1}} = {0,26 dot {6} s} over {0,69∙10µF} =38,65 kΩ
Gewählt: R1 = 59 kΩ
  R2 = 38,3 kΩ

# Simulationsergebnisse
(Abweichung tritt auf da Normwerte verwendet wurden)
Frequenz: 1,53 Hz
Tastverhältnis: ~62%
Stromaufnahme der LEDs (Grün): 9 – 9,4 mA
Strom durch die Transistoren:
Q1: 30,6421 mA
Q2: 71,3856 mA
Gesamtstrom: 73,0461 mA

# Leiterbild (Layout)

# Das Leiterbild ist 1:1 mit der Realität hier angegeben.
# Bestückungsplan

Der Bestückungsplan ist 1:1 mit der Realität hier angegeben.

# Stückliste (Bill of Materials; BoM), inkl. Bauteilpreise und Gesamtpreis
Reference	Value	Datasheet	Footprint	Stk	preis
C1	10µF	CL31B106KBHNNNE	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric	1	€ 0,30
C2	10nF	CL31B103KHFNFNE	Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric	1	€ 0,11
D1	D_Schottky	BAS7002VH6327XTSA1	Diode_SMD:D_SOD-523	1	€ 0,22
D2-D22	LED grün	LTST-C150GKT	LED_SMD:LED_1206_3216Metric	21	€ 2,77
J1	USB C Receptacle	UJC-H-G-SMT-2-P6-TR	Connector_USB:USB_C_Receptacle_GCT_ / USB4125-xx-x_6P_TopMnt_Horizontal	1	€ 0,32
Q1	QM6015D	NTS4101PT1G	Package_TO_SOT_SMD:SOT-323_SC-70 / _Handsoldering	1	€ 0,38
Q2	QM6006D	2N7002WT1G	Package_TO_SOT_SMD:SOT-323_SC-70 / _Handsoldering	1	€ 0,18
R1	53,6 k	RQ73C2B53K6BTD	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric	1	€ 0,97
R2	31,6 k	RQ73C2B31K6BTD	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric	1	€ 0,97
R3-R12	82 R	CRGCQ1206F82R	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric	10	€ 0,42
R13	287 R	RQ73C2B287RBTD	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric	1	€ 0,84
R14-R20	0 R	CRG1206ZR	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric	7	€ 0,70
R21-R22	5,1 k	RMCF1206JT5K10	Resistor_SMD:R_1206_3216Metric	2	€ 0,20
U1	LM555xM	LM555CM/NOPB	Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	1	€ 1,15

Gesamtpreis: € 9,55

# Bohrplan